ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΝΕΙΟ”

Λεωφ. Κνωσού, Τ.Κ. 71409 , Ηράκλειο Κρήτης

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΑΘΙΣΜΑ  ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ :

Κάθισμα τροχήλατο.

Ανεξάρτητη  έδρα-πλάτη.

Αυξομειούμενο ύψος, περιστρεφόμενη έδρα, κλίση πλάτης.

Δύο βραχίονες, βάση πεντακτινωτή.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

Εδρα:    Κάτοψη 43-46 εκατ.. περίπου.

Πλάτη: Υψος πλάτης 52εκατ.. περίπου

R πεντακτινωτής βάσης 30εκατ.. περίπου.

Κ Α ΤΑ Σ Κ Ε Υ Α Σ Τ Ι Κ Α  Σ ΤΟ Ι Χ Ε Ι Α

ΣΚΕΛΕΤΟΣ:

Χαλυβδοσωλήνας ή χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο, στρογγυλής διατομής ή διατομής οβάλ.

Αφανής και συνεχής ηλεκτροσυγκολλητή ραφή.

Ακτίνες  με 5 τροχούς ελεύθερης κίνησης.

Βαφή φούρνου ή ηλεκτροστατική πούδρας.

ΕΔΡΑ- ΠΛΑΤΗ:

Κόντρα πλακέ ανατομικό οξυάς πάχους 12χιλ.

Κάλυψη εξωτερικά με κατάλληλα διαμορφωμένο  κέλυφος πολυπροπυλενίου.

Αυξομείωση ύψους έδρας με μηχανισμό αερίου που καλύπτεται με τηλεσκοπικό κάλλυμα προπυλενίου.

Ρύθμιση ύψους με μοχλό κάτω από την έδρα και ρύθμιση  κλίσης της πλάτης με κοχλία.

Προσαρμογή στην έδρα δύο βραχιόνων.

Η πλάτη στηρίζεται στο σκελετό πλαισιούμενη από αυτόν.

ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ:

Εξωτερική επένδυση: τεχνικό ή συνθετικό δέρμα, ενιαίας επιφάνειας, χωρίς εξαρτήματα (αφανής ραφή),  υψηλής ανθεκτικότητας και αντοχής στην καθαριότητα και στην απολύμανση.

Υπόστρωμα: διογκωμένη πολυουρεθάνη πυκνότητας 40kgr/m3 πάχους 50χιλ. περίπου.

Η επένδυση δεν ξεχειλίζει από το σκελετό και οι ακμές της έχουν κλίση προς τα μέσα με στρογγυλεμένη γωνία.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ:

Δίδυμοι τροχοί ασφαλείας Φ 40-50 χιλ. από P.V.C.

Μηχανισμός αερίου.

Βραχίονες σταθεροί από ανθεκτικό πολυπροπυλένιο.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

Τα προσφερόμενα είδη να καλύπτονται από εγγύηση τουλάχιστον (3) ετών και να υπάρχει επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) μετά από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους από την υπηρεσία.

Τα προϊόντα να φέρουν την σήμανση CE και  ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001και  ISO 1400.

Το κάθισμα να είναι πιστοποιημένο κατά   ΕΝ16139, ΕΝ1728  και ΕΝ1022 για την εργονομία και αντοχή του καθίσματος , την ποιότητα των υλικών κατασκευής και την ασφάλεια του χρήστη από το κάθισμα.

Να κατατεθούν  τα παραπάνω πιστοποιητικά και τα τεστ αντοχής (ή ισοδύναμα τους) .

Να κατατεθούν πρωτότυπα Prospectus , αυτά που χρησιμοποιεί ο κατασκευαστής διεθνώς για την προώθηση των προϊόντων και όχι φωτογραφίες ή σχέδια, ειδών που θα κατασκευαστούν ειδικά για να πληρούν τις προδιαγραφές της διακήρυξης χωρίς αυτά να είναι δοκιμασμένα και σε συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα.

Απαραίτητη προϋπόθεση η σύνταξη φύλλου συμμόρφωσης σε πλήρη ανταπόκριση με τις τεχνικές προδιαγραφές ,με αντίστοιχες παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια και έντυπα του κατασκευαστικού οίκου για τεκμηρίωση.

Εκτός από prospectus να υπάρχει δυνατότητα προσκόμισης δείγματος,

εφόσον ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης.

TEXNIKO TMHMA